## Slide 1: 伝達関数に着目した 本人発話と録音再生音の判別方法の検討
令和3年 2月19日
喜安研究室
35317017 白石 朱理
Notes: 今から~について
喜安研究室の白石が発表を行います。
よろしくお願いします

## Slide 2: 発表内容
研究背景
研究目的
伝達関数について
実験方法
実験結果
まとめ
Notes: 本日はこのような流れで発表を行います。

## Slide 3: 研究背景
・ 音声を録音し、再生することが可能になった
詐欺問題！！
録音再生音(リプレイ音声)
ディープフェイク音声
Notes: まず、研究背景です。
本研究の背景は、
近年、私たちは簡単に音声を録音し、再生することが可能になりました。
身近なものでは、携帯電話にその機能がついています。
しかし、誰でも簡単に音声を録音、再生できるようになったことで、
コンピューターなどで作られた音声を再生するディープフェイク音声だったり、録音再生音などの詐欺問題も発生しています。

## Slide 4
・ 録音再生音
・ ディープフェイク音声
Notes: この2つの問題はどのようなものなのか、(Enter)

## Slide 5
・ 録音再生音
・ ディープフェイク音声
Notes: まずディープフェイク音声について説明したいと思います。

## Slide 6: ディープフェイク音声とは
・ 話した音声を切り貼りして１つの言葉にしてしまうこと
Notes: ディープフェイク音声とは
話した音声を切り貼りして別の音声を作ることです。
例えば、Aさんが私はりんごが嫌いです。とBさんと遊びたいです。と言ったとします。
すると攻撃者は音声を切り貼りすることで実際には言われていない音声を勝手につくることができます。
今回、攻撃者は真ん中の図の赤い斜線部分で区切ることで左のような
私はBさんが嫌いです。という音声ができました。
これはユーチューブの音声など、身近なもので編集することができます。
---------------------------------------------------------------------
ディープニューラルネットワーク
2016年ぐらい

## Slide 7
・ 録音再生音
・ ディープフェイク音声
Notes: 次に録音再生音について説明したいと思います。

## Slide 8: 録音再生音(リプレイ音声)とは
・ 話し言葉など他者に録音され、勝手に再生されてしまうこと
Notes: 録音再生音とは、別名で、リプレイ音声と呼ばれています。
例えば、
Aさんが携帯のロックを開ける時、自分の声でロック解除と言えば開けれるとします。
その声をBさんが違うところで録音しており、その録音された音声をAさんの携帯に向かって再生すると、
Bさんは簡単にAさんの携帯のロックを解除することができます。
このように録音されたものを再び再生されることを録音再生音といいます。
今回はこちらの問題に注目して研究を進めていきます。

## Slide 9: 研究目的
・ 詐欺問題(録音再生音)を見破る
・ 本人発話か録音再生音なのか見分けるシステムを構築する
Notes: よって、本研究の目的は、
録音再生音であることを見破るために
本人発話か録音再生音かを見分けるシステムを構築することです。

## Slide 10: この2つの音声の聞き分けができますか？
音声１
音声２
録音再生音は人間が区別することは難しい
Notes: 今から2つの音声を聞いてもらいます。
みなさんはこの2つの音声を聞き分けることができますか。
まず1つ目の音声です。
(音声流す)
次に2つ目の音声です。
(音声流す)
1つ目に流した方が本人発話、2つ目に流した方が左の音声を録音した、録音再生音となっています。
では、答えが分かったところでもう1度聴いてみてください。
(音声流す)
どちらの音声が流れるのか分かって聞いても、どちらが録音再生音なのか判別することができません。
つまりどちらの音声が流れるか分からない状態では、もっと判別できなくなってしまいます。
(Enter)
このように、録音再生音を私たち人間が聴いても区別がつきません。

## Slide 11: 録音方法
(bona fide)
(spoof)
ASVはSiri
みたいなもの
本人発話
録音再生音
Notes: では、本人発話と録音再生音は何が違うのか、
ということで、まずこの2つの録音方法について説明します。
上の図が本人発話であるbonafide、下の図が録音再生音であるspoofです。
またspoofの録音装置は３つの品質perfect、high、lowで録音します。
本人発話の音声は、本人が声を発した際、その声がASVに入力されます。
ASVとは音声を読み込む装置で、身近なもので言えば、Siriみたいなものだと考えてください。
録音再生音は、本人が声を発した際、ASVと違う場所にある録音装置を使ってその声を録音します。
その録音した声を本人が声を発した場所と同じ位置に移動させ、同じようにASVに入力します。

## Slide 12: 音声の仕組み
本人発話
録音再生音
H・S
H・P・S
Notes: また、音声がASVに入力されるまでについて詳しく説明します。
本人発話では声を発した際、その音声がASVに入力されるまでに室内伝達関数が畳み込まれます。
今回、Hが室内伝達関数となり、本人発話はHとSの畳み込みの式で与えられます。
畳み込まれる、は音声に上乗せされると考えればよいです。
また、録音再生音では声を発した際、まずASVとは別の場所にある録音装置に音声が入力されます。
この時点では、先ほどとは別の室内伝達関数Pが畳み込まれます。
そして録音装置に入力された音声を移動させ、再生した際、ASVに入力されるまでに、本人発話の時と同じ室内伝達関数Hが畳み込まれます。
よって録音再生音はHとPとSの畳み込みの式で与えられます。
つまり、本人発話がHとSの畳み込み、
録音再生音がHとPとSの畳み込みということになります。
今回、使用されている音声は同じなので、Sを除き、
本人発話ではH、
録音再生音ではHとPの畳み込みということになります。
よって室内伝達関数を比較することで、ASVに入力された音声が本人発話か録音再生音か判別できるのではないかと考えました。

## Slide 13: (室内)伝達関数について
室内伝達関数
・部屋の環境
・周囲の雑音
・音源からの距離や向き
Notes: 先ほど、本人発話と録音再生音を判別するまでに、室内伝達関数を分離したらよい、ということが分かりました。
そこで、室内伝達関数について少し説明したいと思います。
室内伝達関数とは、部屋の環境や周囲の雑音,音源からの距離や向きで決まります。
例えば、
同じ部屋に音源とAとBがあるとします。
音源から同じ音声をそれぞれAとBに向かって流します。
室内伝達関数は部屋の特性や周囲の雑音、距離などによって変化しますが、
今回、同じ部屋での実験ということで、音源からの距離や向きによって室内伝達関数が変化します。
よって本研究では音源からASVまでの伝達関数と音源から録音装置までの伝達関数があるということです。

## Slide 14: 音声データについて
H・S
H・P・S
①
②
③
本人発話
録音再生音
Notes: ここで、もう一度先ほどの図を見てください。
次の内容を説明しやすくするために、
本人発話を①、録音再生音で録音装置に入力されるまでの音声を②、録音再生音を③とします。

## Slide 15: もし室内伝達関数のみ分離できたら…
2つの室内伝達関数が畳み込まれた時のケプストラムの形
① 本人発話
② 本人発話が録音装置に入力される音声
③録音再生音
Notes: もし分離が成功して音声から、室内伝達関数のみを抽出できた時、
2つの室内伝達関数が畳み込まれた時の時間波形とケプストラムの形を作ってみました。
①の時間波形の方では、30と40の間と50付近にピークがあることが分かります。
①のケプストラムを見てみるとピークの位置は増えていますが、だいたい同じ位置にピークがあることが分かります。
同様に②のピークも同じ位置にあり、③も同じ位置にあることが分かります。
この赤枠部分が同じピークの位置を表しています。
また、③は録音再生音であり、このケプストラムから読み取れることは、ピーク数は①と②のピーク数が足されたような形になりました。
このように本人発話より録音再生音の方が、より多くの室内伝達関数が畳み込まれているので、ピークが大きくなったりピーク数が増えることが分かりました。
よって、録音再生音のように室内伝達関数に別の室内伝達関数が絡むと、その音声は複雑化してしまいます。

## Slide 16: 実験方法
音声から室内伝達関数を分離するために
ケプストラム分析を行う
・ 実験
・ 使用音声
2019年度のASV spoof大会のもの
Notes: 実験では
音声から室内伝達関数を分離するために、ケプストラム分析を行いました。
ケプストラム分析を行うことで、スペクトルを分離することができ、室内伝達関数のみを取り出すことができます。
また、使用音声はASV spoof大会の2019年度のものです。

## Slide 17: 実験結果(1/2)
bona fide : 本人発話
spoof : 録音再生音
・ 本人発話の平均値が
一番小さくなった
・ 録音再生音の品質が
劣化するほど平均値が
大きくなるわけではなかった
Notes: 実験結果です。
これはケプストラム分析を行い、1秒ごとのピーク数の平均値を計算したものです。
本人発話より録音再生音の方が室内伝達関数が多く畳み込まれており、複雑化するから、
そのピーク数も増え、平均値も大きくなると考えました。
よって私が期待した形は本人発話が一番低く、録音装置の品質が劣化していくにつれて大きくなっていく形です。
この音声の結果を見てみると、本人発話の平均値が他の録音再生音の平均値より低くなりました。
しかし、perfect、highとピーク数の平均値は大きくなりましたが、lowでperfectと同じぐらいに小さくなりました。
しかし私が実験した音声データのな中では、期待した形に1番近いものとなりました。

## Slide 18: 実験結果(2/2)
bona fide : 本人発話
spoof : 録音再生音
・ 1番品質の良い録音再生音の
平均値が一番小さくなった
・ 必ずしも本人発話の平均値が
小さくなるとは限らなかった
Notes: この音声の実験結果より、本人発話が一番小さいとは限らない結果もでました。
また、これも録音再生音は、ピーク数平均値が録音装置の品質によらないことが分かりました。
このことから音声を分離する段階で、音声から正しく室内伝達関数が分離されていないのではないかと考えました。

## Slide 19: まとめ
・ 詐欺問題を解決するために
本人発話と録音再生音の判別方法の検討を行った
・ 音声から室内伝達関数のみを分離するためにケプストラム分析を行った
・ 実験結果が期待した形にならなかった
今後の課題
室内伝達関数を正しく分離するために
アルゴリズムを改善する必要がある
・ 音声から正しく室内伝達関数が分離できていないのではないか
・ 録音再生音の室内伝達関数に着目した
Notes: 最後に本研究のまとめです。
本研究は詐欺問題を解決するために本人発話と録音再生音の判別方法を検討しました。
録音再生音は人間による判断は難しいので伝達関数に着目しました。
音声から室内伝達関数のみを分離するためにケプストラム分析を行いました。
しかし1秒ごとのピーク数の平均値を見てみても規則性を見つけることができず、期待した形にはなりませんでした。
その理由として、音声から正しく室内伝達関数か分離できていないのではないかと考えられます。
今後の課題としましては、音声から室内伝達関数を正しく分離するために、アルゴリズムを改善する必要があると考えました。

## Slide 20: ご清聴ありがとうございました。
Thank you for listening.
Notes: 以上が私の発表となります。
ご清聴ありがとうございました。

## Slide 21: 実験結果(1/2)
Notes: 実験結果です。
これはケプストラム分析を行い、1秒ごとのピーク数を示した図です。
左から順に69番の低い声の女性、70番の低い声の男性、74番の高い声の女性です。
図の赤枠部分、すなわち
69番の1.1秒、70番の0.5秒、0.8秒、1.0秒と74番の1.2秒、1.9秒の部分は
本人発話が録音再生音よりピーク数が少ないことが分かります。
しかし他の部分は複雑でピーク数変化に規則性がないことが分かります。

## Slide 22: 実験結果(2/2)
Notes: これは先ほどの折れ線グラフのピーク数の平均値について計算したものです。
これも同様に左から69番、70番、74番となっています。
こちらも規則性がなく、音声によって本人発話と録音再生音のピーク数平均値が一緒だったり、本人発話の方が録音再生音よりピーク数の平均値が大きいことが分かります。
私は本人発話が一番低く、録音装置の品質が劣化していくにつれて大きくなっていく形を期待しましたが、どの音声データも期待した形にはなりませんでした。
しかし真ん中の70番の音声は本人発話が他の録音再生音より低くなり,期待した形に近くなりました。

## Slide 23: 考察
2つの実験結果から…
・ 音声から正しく室内伝達関数が分離できていないのではないか
・ ピーク数の規則性がない
Notes: 以上のことから、本研究は私が期待していた結果にはなりませんでした。
先ほど、室内伝達関数のみを分離できた場合で説明した通り、
室内伝達関数が多重化すると、ピーク数が足されていくようになり、ピーク数が多くなるはずです。
だから1秒ごとのピーク数を計算した折れ線グラフの方では本人発話のピーク数が一番少なく、録音再生音のperfect、high、lowの順に多くなっていくと考えました。
同じようにピーク数の平均値も本人発話が小さく、順に大きくなっていくと考えました。
しかし、1秒ごとのピーク数のグラフを見ても複雑で、規則性がありませんでした。
このことから録音環境の分離の段階で、音声から正しく室内伝達関数が分離されていないのではないかと考えました。

## Slide 24: 使用した音声データ(2/2)
2019年度のASV spoof大会のもの
Notes: これは今夏
また、これが先ほどのASVと攻撃者の録音条件をまとめたです。
また音声データは69番と70番と74番の3人分使用しました。
それぞれの声の特徴として、
69番は低い
音声は2019年度のASVspoof大会で使用されたデータです。
今回、本人発話の場所をS,
室内伝達関数をそれぞれH、Pとおいてます。
ASVと攻撃者の録音条件は
部屋のサイズが２～５メートル
残響時間が50～200秒
本人発話の場所とASVまでの距離を10～50メートル
サンプリング周波数を16キロヘルツ
量子化ビット数を16ビット
本人発話の場所と攻撃者が録音している、
録音装置の場所までの距離が10～50メートルです。
声の女性、70番は低い声の男性、74番は高い声の女性です。

## Slide 25
A
私はBさんが嫌いです。
私はりんごが嫌いです。
Bさんと遊びたいです。
A
私はりんご/が嫌いです。
Bさん/と遊びたいです。
編集
攻撃者

## Slide 26: 実験 録音環境の分離(1/2)
・ オールパスケプストラム分析を行う
Notes: 実験では音声データから室内伝達関数のみを取り出すために2つのことを行いました。
まずオールパスケプストラム分析を行います。
なぜケプストラム分析ではなく、オールパスケプストラム分析を行うのかというと、
ケプストラム分析を行うと、包括部分(低ケフレンシー)と微細構造部分(高ケフレンシー)に分離することができます。
そして低ケフレンシーには音源と室内伝達関数が含まれています。
しかし、室内伝達関数のみを取り出すためにはさらに低ケフレンシーを分離する必要があり、
その操作が可能な、オールパスケプストラム分析を使用することがよいと考えました。
よってこの時点で音源を取り除くことができ、音声から室内伝達関数と高ケフレンシーの微細構造部分を取り出すことができました。

## Slide 27: 実験 録音環境の分離(2/2)
・ リフタリングを行う
Notes: 次にリフタリングを行います。
リフタリングを行うことで高ケフレンシーを取り除くことができます。
よって2つの作業で室内伝達関数のみを分離することができます。