## Slide 1: 伝達関数に着目した 本人発話と録音再生音の判別方法の検討
令和3年 2月19日
喜安研究室
35317017 白石 朱理
Notes: 今から~について
喜安研究室の白石が発表を行います。
よろしくお願いします

## Slide 2: 発表内容
研究背景
研究目的
音声の仕組み
伝達関数について
実験方法
実験結果
まとめ
Notes: 本日はこのような流れで発表を行います。

## Slide 3: 研究背景
・ 音声を録音し、再生することが可能になった
詐欺問題！！
録音再生音(リプレイ音声)
ディープフェイク音声
Notes: まず、研究背景です。
近年、私たちは簡単に音声を録音し、再生することが可能になりました。
身近なものだと、携帯電話にその機能がついています。
しかし、誰でも簡単に音声を録音、再生できるようになったことで、
ディープフェイク音声や、録音再生音などの詐欺問題も発生しています。
では、この2つの問題がどのようなものなのか、例を出して説明したいと思います。

## Slide 4: ディープフェイク音声とは
・ 話した音声を切り貼りして１つの言葉にしてしまうこと
Notes: まずディープフェイク音声について説明したいと思います。
ディープフェイク音声とは
話した音声を切り貼りして別の音声を作ることです。
例えば、Aさんが私はりんごが嫌いです。とBさんと遊びたいです。と言ったとします。
すると攻撃者は音声をコンピューターなどで切り貼りすることで実際には言われていない音声を勝手につくることができます。
今回、攻撃者は図の真ん中の赤い斜線部分で区切ることで左のような
私はBさんが嫌いです。という音声ができました。
これはユーチューブの音声など、身近なもので編集することができます。
---------------------------------------------------------------------
ディープニューラルネットワーク
2016年ぐらい

## Slide 5: 録音再生音(リプレイ音声)とは
・ 話し言葉を他者に録音され、勝手に再生されてしまうこと
攻撃者
Notes: 次に録音再生音について説明したいと思います。
録音再生音とは、別名で、リプレイ音声と呼ばれています。
例えば、
Aさんが携帯を、自分の声でロック解除と言えば開けれるとします。
その声を攻撃者が違うところで録音しており、その録音された音声をAさんの携帯に再生すると、
攻撃者は簡単にAさんの携帯のロックを解除することができます。
このように録音されたものを再生することを録音再生音といいます。
今回はこちらの問題に注目して研究を進めていきます。

## Slide 6: 研究目的
・ 詐欺問題(録音再生音)を見破る
・ 本人発話か録音再生音なのか見分けるシステムを構築する
Notes: よって、本研究の目的は、
録音再生音であることを見破るために
本人発話か録音再生音を見分けるシステムを構築することです。

## Slide 7: この2つの音声の聞き分けができますか？
音声１
音声２
録音再生音は人間が区別することは難しい
Notes: 突然ですが、今から2つの音声を聞いてもらいます。
みなさんはこの2つの音声を聞き分けることができますか。
まず1つ目の音声です。
(音声流す)
次に2つ目の音声です。
(音声流す)
1つ目に流した方が本人発話、2つ目に流した方が左の音声を録音した、録音再生音となっています。
では、答えが分かったところでもう1度聴いてみてください。
まず本人発話の音声です。
(音声流す)
次に録音再生音の音声です。
(音声流す)
どちらの音声が流れるのか分かっていても、判別することができなかったと思います。
つまり、１つの音声だけを聞いた場合は、もっと判別できなくなってしまいます。
(Enter)
このように、音声を聞いただけでは、本人発話か録音再生音か、私たち人間が判別することができません。

## Slide 8: 録音方法
(bona fide)
(spoof)
ASVはSiri
のようなもの
本人発話
録音再生音
Notes: では、本人発話と録音再生音は何が違うのか、
ということで、まずこの2つの録音方法について説明します。
上の図が本人発話であるbonafide、下の図が録音再生音であるspoofです。
本人発話の音声は、本人が声を発した際、その声がASVに入力されます。
ASVとは音声を読み込む装置で、Siriのようなものだと考えてください。
録音再生音は、本人が声を発した際、ASVと違う場所にある録音装置に入力されます。
そして録音装置を本人が声を発した場所と同じ位置に移動させ、同じようにASVに入力します。

## Slide 9: 音声の仕組み
ここが本人発話と違う部分
H・S
H・P・S
本人発話
録音再生音
Notes: また、音声がASVに入力されるまでについて詳しく説明します。
本人発話では声を発した際、その音声がASVに入力されるまでに室内伝達関数が畳み込まれます。
今回、Hが室内伝達関数となります。
畳み込まれる、は音声に上乗せされると考えればよいです。
また、録音再生音では声を発した際、まずASVとは別の場所にある録音装置に音声が入力されます。
この時点では、先ほどとは別の室内伝達関数Pが畳み込まれます。
そして録音装置に入力された音声を移動させ、再生した際、ASVに入力されるまでに、本人発話の時と同じ室内伝達関数Hが畳み込まれます。
つまり、本人発話がHとSの畳み込み、
録音再生音がHとPとSの畳み込みということになります。
今回、使用されている音声Sは同じなので、
本人発話のH、
録音再生音のHとPの畳み込みと、
室内伝達関数によって変化することが分かります。
よって室内伝達関数を比較すればASVに入力された音声が本人発話か録音再生音か判別できるのではないかと考えました。

## Slide 10: (室内)伝達関数について
室内伝達関数
・部屋の環境
・周囲の雑音
・音源からの距離
・AとBの録音装置の品質
直接音
直接音
1つ目の反射音
1つ目の反射音
Notes: 先ほど、本人発話と録音再生音を判別するまでに、室内伝達関数を比較したらよい、ということが分かりました。
そこで、室内伝達関数について少し説明したいと思います。
室内伝達関数とは、部屋の環境や周囲の雑音,音源からの距離やAとBの録音品質で決まります。
例えば、
同じ部屋に音源とAとBがあるとします。
音源から同じ音声をそれぞれAとBに向かって流します。
室内伝達関数は部屋の環境や周囲の雑音、距離や録音装置の品質によって変化しますが、
今回、同じ部屋での実験ということで、音源からの距離と録音装置の品質によって室内伝達関数が変化します。
よって本研究に照らし合わせると、音源からASVまでの室内伝達関数と音源から録音装置までの室内伝達関数、今回は録音装置の品質が3種類あるので、合計４つの室内伝達関数があるということになります。

## Slide 11: もし室内伝達関数のみ分離できたら…
P
Notes: これは、音声から室内伝達関数のみを分離できた時の室内伝達関数の時間波形です。
これは理想的な形なので、このように自分で作ることはできますが、実際に実験で取り出すことはできません。
①を本人発話、②を録音再生音の録音装置に入力するまでの音声、③を録音再生音とします。
図を見てみると、①の赤丸、②の紫丸、③の緑丸部分にピークが表れていることが分かります。
そして、③はピークが1番多く、①と②を重ね合わせたような形になっています。

## Slide 12: もし室内伝達関数のみ分離できたら…
室内伝達関数の時間波形
室内伝達関数のケプストラム
振幅
(S)
(S)
Notes: しかし、室内伝達関数の分離は実際どうするか工夫が必要で、
実際、時間波形のピーク数を数えることは難しいです。
今回は音源と室内伝達関数を含む、声道フィルタを分離する時に使われる、ケプストラム分析を用いて、音源と室内伝達関数の分離を試みました。
①の本人発話について見てみます。
先ほどの時間波形をケプストラム分析するとこのように表れます。
左が室内伝達関数の時間波形の図、右が室内伝達関数のケプストラムの図となっています。
図を見てみると、
時間波形の方では40の前後にピークが2つあります。
ケプストラムを見てみると、同じように40の前後にピークが２つ表れていることが分かります。
このように、ケプストラムのピークと時間波形のピークは同じ位置にあることが分かります。
このことから、
ケプストラム分析で室内伝達関数の成分を分離することができれば、
ケプストラムのピーク数を数えることが
時間波形のピーク数を数えることと同じことになる、とわかりました。

## Slide 13: 実験方法
音声から室内伝達関数を分離するために
ケプストラム分析を行う
・ 実験
・ 使用音声
2019年度のASV spoof大会のもの
(https://www.asvspoof.org/)
周波数スペクトル上の包絡部分(室内伝達関数)と
微細構造部分(音源)を分離できる
Notes: さて、ここからは私が行った実験についてです。
今回、
音声から室内伝達関数を分離するために、ケプストラム分析を行いました。
ケプストラム分析を行うことで、周波数スペクトル上の包絡部分(室内伝達関数)と微細構造部分(音源)を分離することができ、その包絡部分(室内伝達関数)を推定することができます。
また、音声はASV spoof大会の2019年度のデータを使って実験を行いました。
このデータはもともと本人発話か録音再生音か分かっているデータです。

## Slide 14: 実験結果(1/2)
・ 本人発話のピーク数が
一番小さくなった
・ 録音品質とピーク数は
比例関係にない
No.70(低い声の男性)のピーク数
Notes: 実験結果です。
これはケプストラム分析を行い、1秒ごとのピーク数の平均値を計算したものです。
左から順に、本人発話、録音再生音のperfect、high、lowと品質が高い順の結果となっています。
図を見てみると、本人発話のピーク数がどの録音再生音のピーク数より小さくなりました。
録音再生音では、録音装置の品質を色々変えてみましたが、録音品質とピーク数は比例関係にないことが分かりました。
この音声ではピーク数が1番小さいのが本人発話と言えますが、本人発話と録音再生音のピーク数の差があまりないのでまだまだ改善が必要であると考えられます。
しかし私が実験を行った音声データの中では、1番良い結果となりました。

## Slide 15: 実験結果(2/2)
・ 本人発話は録音再生音のhigh
より、ピーク数が小さくなった
・ 必ずしも本人発話のピーク数が
小さくなるとは限らなかった
No.74(高い声の女性)のピーク数
Notes: 次に、違う音声の実験結果です。
こちらも左から順に、本人発話、録音再生音の品質が高い順の結果となっています。
図を見てみると、本人発話は録音再生音のhighの品質、(緑色の棒グラフ)と比べると、ピーク数は小さくなりました。
しかし、本人発話と録音再生音のperfectやlowのピーク数との間には、大きな差がありませんでした。
このように、本人発話のピーク数が全ての録音再生音より小さくなる、ということにはなりませんでした。
このことから、うまくピーク数を数えれていなかったり、音声から室内伝達関数の分離がうまくいっていないのではないかと考えられます。

## Slide 16: まとめ
・ 詐欺問題を解決するために
本人発話と録音再生音の判別方法の検討をした
・ 実験結果はほぼ期待した結果となったが、まだ改善の余地がある
・ 今後の課題として、最終的には1つの音声だけで判別したい
・ 室内伝達関数に着目し、ケプストラム分析を行った
・ 室内伝達関数を正しく分離する必要がある
Notes: 最後に本研究のまとめです。
本研究は、詐欺問題を解決することを目的として、本人発話と録音再生音の判別方法を検討しました。
録音再生音は人間による判断は難しいので伝達関数に着目しました。
ケプストラム分析を用いた実験ではほぼ期待した結果となりましたが、まだまだ改善の余地が必要だと考えられます。
今後の課題としましては、今は本人発話と録音再生音2つの音声を比較して判別を行っていますが、最終的な目標としては1つの音声だけで判別したいと考えているので、
そのため、よりよい結果を得るために、音声から正しく室内伝達関数を分離することが必要だと考えられます。

## Slide 17: ご清聴ありがとうございました。
Thank you for listening.
Notes: 以上で私の発表を終わらせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。

## Slide 19: エコーの状態

## Slide 20: 室内伝達関数の分離
最小位相(音源)
室内伝達関数
微細構造
音声
ケプストラム分析

## Slide 22: ケプストラム分析とは
音声y(t)とすると
y(t) = s(t) * h(t) ・・・(1)
Y(ω) = S(ω) ・ H(ω) ・・・(2)
log|Y(ω)| = log|S(ω)| + log|H(ω)| ・・・(3)
Notes: 例えば、本人発話だったり、録音再生音だったりの音声をy(t)とおくと、
ケプストラム分析を行うことで、

## Slide 23
z
0
10
α
1
H
x
v
v
αv
0
10
0
20
β
1
P
0
10
α
1
H
x
y
z
v
v
αv
0
10
βαv
v
αv
βv
0
10
20
30

## Slide 24: 実験結果(1/2)
Notes: 実験結果です。
これはケプストラム分析を行い、1秒ごとのピーク数を示した図です。
左から順に69番の低い声の女性、70番の低い声の男性、74番の高い声の女性です。
図の赤枠部分、すなわち
69番の1.1秒、70番の0.5秒、0.8秒、1.0秒と74番の1.2秒、1.9秒の部分は
本人発話が録音再生音よりピーク数が少ないことが分かります。
しかし他の部分は複雑でピーク数変化に規則性がないことが分かります。

## Slide 25: 実験結果(2/2)
Notes: これは先ほどの折れ線グラフのピーク数の平均値について計算したものです。
これも同様に左から69番、70番、74番となっています。
こちらも規則性がなく、音声によって本人発話と録音再生音のピーク数平均値が一緒だったり、本人発話の方が録音再生音よりピーク数の平均値が大きいことが分かります。
私は本人発話が一番低く、録音装置の品質が劣化していくにつれて大きくなっていく形を期待しましたが、どの音声データも期待した形にはなりませんでした。
しかし真ん中の70番の音声は本人発話が他の録音再生音より低くなり,期待した形に近くなりました。

## Slide 26: 考察
2つの実験結果から…
・ 音声から正しく室内伝達関数が分離できていないのではないか
・ ピーク数の規則性がない
Notes: 以上のことから、本研究は私が期待していた結果にはなりませんでした。
先ほど、室内伝達関数のみを分離できた場合で説明した通り、
室内伝達関数が多重化すると、ピーク数が足されていくようになり、ピーク数が多くなるはずです。
だから1秒ごとのピーク数を計算した折れ線グラフの方では本人発話のピーク数が一番少なく、録音再生音のperfect、high、lowの順に多くなっていくと考えました。
同じようにピーク数の平均値も本人発話が小さく、順に大きくなっていくと考えました。
しかし、1秒ごとのピーク数のグラフを見ても複雑で、規則性がありませんでした。
このことから録音環境の分離の段階で、音声から正しく室内伝達関数が分離されていないのではないかと考えました。

## Slide 27: 使用した音声データ(2/2)
2019年度のASV spoof大会のもの
Notes: これは今夏
また、これが先ほどのASVと攻撃者の録音条件をまとめたです。
また音声データは69番と70番と74番の3人分使用しました。
それぞれの声の特徴として、
69番は低い
音声は2019年度のASVspoof大会で使用されたデータです。
今回、本人発話の場所をS,
室内伝達関数をそれぞれH、Pとおいてます。
ASVと攻撃者の録音条件は
部屋のサイズが２～５メートル
残響時間が50～200秒
本人発話の場所とASVまでの距離を10～50メートル
サンプリング周波数を16キロヘルツ
量子化ビット数を16ビット
本人発話の場所と攻撃者が録音している、
録音装置の場所までの距離が10～50メートルです。
声の女性、70番は低い声の男性、74番は高い声の女性です。

## Slide 28
A
私はBさんが嫌いです。
私はりんごが嫌いです。
Bさんと遊びたいです。
A
私はりんご/が嫌いです。
Bさん/と遊びたいです。
編集
攻撃者
時間波形
(s)
ケプストラム
(Hz)
振幅
②
①
③
室内伝達関数の時間波形

## Slide 29: 実験 録音環境の分離(1/2)
・ オールパスケプストラム分析を行う
Notes: 実験では音声データから室内伝達関数のみを取り出すために2つのことを行いました。
まずオールパスケプストラム分析を行います。
なぜケプストラム分析ではなく、オールパスケプストラム分析を行うのかというと、
ケプストラム分析を行うと、包括部分(低ケフレンシー)と微細構造部分(高ケフレンシー)に分離することができます。
そして低ケフレンシーには音源と室内伝達関数が含まれています。
しかし、室内伝達関数のみを取り出すためにはさらに低ケフレンシーを分離する必要があり、
その操作が可能な、オールパスケプストラム分析を使用することがよいと考えました。
よってこの時点で音源を取り除くことができ、音声から室内伝達関数と高ケフレンシーの微細構造部分を取り出すことができました。

## Slide 30: 実験 録音環境の分離(2/2)
・ リフタリングを行う
Notes: 次にリフタリングを行います。
リフタリングを行うことで高ケフレンシーを取り除くことができます。
よって2つの作業で室内伝達関数のみを分離することができます。