## Slide 1: 伝達関数に着目した 本人発話と録音再生音の判別方法の検討
令和3年 2月19日
喜安研究室
35317017 白石 朱理
Notes: 今から~について
喜安研究室の白石が発表を行います。
よろしくお願いします

## Slide 2: 発表内容
研究背景
研究目的
提案手法
実験方法
使用した音声データについて
実験結果
考察・まとめ
Notes: 本日はこのような流れで発表を行います。

## Slide 3: 研究背景(1/2)
・簡単に音場を模擬することが可能になった
-模擬した音声を人間が聴いても問題ない
・真正性の担保が必要とされるシステムにおいて
大きな問題となる可能性がある
Notes: まず、研究背景についてです。
本研究の背景として、
近年、簡単に音場を模擬することが可能になりました。
音場の模擬は、人間が聴収する分には問題がないのですが、
真正性の担保が必要とされるシステムにおいては大きな問題となる可能性があります。

## Slide 4: 研究背景(2/2)
大きな問題とは・・・
音声による個人認証・照合システム(以下ASV)では
録音再生音(リプレイ音声)
ディープフェイク音声
詐欺問題！！
Notes: ここで大きな問題というのは、
音声による個人認証、照合システム（以下ASV）で、
録音再生音やディープフェイク音声などによる詐欺が、システムの判断を誤らせる障害となると取りざたされています。

## Slide 5: 研究目的
・ このような問題を解決するために音声のなりすまし検出を行う
・ 本人発話か録音再生音なのか見分けるシステムを構築する
Notes: そこで本研究の目的は、
このような詐欺問題を解決するために音声のなりすまし検出を行う必要があることです。
そのために本人発話か録音再生音なのかを見分けるシステムを構築する必要があると考えました。

## Slide 6: 録音再生音(リプレイ音声)とは
・ 話し言葉など他者に録音され、勝手に再生されてしまうこと
Notes: 先ほど２つの大きな問題点がありましたが、
今回は録音再生音に注目して研究を行っていくので、
ここで録音再生音について少し説明します。
例えば、Aさんが携帯のロックを開ける時、自分の声でロック解除と言えば開けれるとします。
その声をBさんが違うところで録音しており、その録音された音声をAさんの携帯に向かって再生すると、
Bさんは簡単にAさんの携帯のロックを解除することができます。
このように録音されたものを再び再生されることを録音再生音といいます。

## Slide 7: 実験方法
1． 音声データから室内伝達関数を分離する
2． ケプストラム分析した音声の1秒ごとのピーク数を求める
3． それぞれの音声のピーク数の規則性を見つける
・ 実験
Notes: 実験方法は
まず音声データから室内伝達関数のみを分離すること、
そしてケプストラム分析した音声の1秒ごとのピーク数を求め、
それぞれの音声の規則性を見つけることです。

## Slide 8: 使用した音声データ(1/2)
本人発話
録音再生音
Notes: まず、今回使用した音声データについて説明します。
これは音声が録音される状態の図です。
上の図が本人発話であるbonafide、下の図が録音再生音であるspoofです。
またspoofの録音装置は３つの品質perfect、high、lowで録音します。
音声は2019年度のASVspoof大会で使用されたデータです。
今回、本人発話の場所をS,
室内伝達関数をそれぞれH、Pとおいてます。
ASVと攻撃者の録音条件は
部屋のサイズが２～５メートル
残響時間が50～200秒
本人発話の場所とASVまでの距離を10～50メートル
サンプリング周波数を16キロヘルツ
量子化ビット数を16ビット
本人発話の場所と攻撃者が録音している、
録音装置の場所までの距離が10～50メートルです。
本人発話の音声と録音再生音のperfect、high、lowの合計4つの音声データを使用しました。

## Slide 9: 使用した音声データ(2/2)
2019年度のASV spoof大会のもの
Notes: また、これが先ほどのASVと攻撃者の録音条件をまとめたです。
また音声データは69番と70番と74番の3人分使用しました。
それぞれの声の特徴として、
69番は低い声の女性、70番は低い声の男性、74番は高い声の女性です。

## Slide 10: 音声データについて
本人発話
録音再生音
H・S
H・P・S
Notes: 先ほど説明した音声データを使って実験を行うのですが、
その前に
提案手法の1つ目でもある、なぜ室内伝達関数を分離したのか説明したいと思います。
上の図が本人発話、下の図が録音再生音です。
本人発話では声を発した際、その音声がASVに入力されるまでに室内伝達関数が畳み込まれます。
図の赤枠部分が室内伝達関数を表しており、
ここではHが室内伝達関数となります。
よって本人発話はHとSの畳み込みの式で与えられます。
録音再生音では声を発した際、まず録音装置に音声が入力されます。
この時点では、室内伝達関数Pが畳み込まれます。
そして録音装置に入力された音声を再生した際、ASVに入力されるまでに、さらに別の室内伝達関数Hが畳み込まれます。
よって録音再生音はHとPとSの畳み込みの式で与えられます。
よって録音再生音の方が、より室内伝達関数が畳み込まれていることが分かります。
このように録音される回数が多くなれば、より室内伝達関数が畳み込まれることになり、その音声データは複雑化してしまうことが分かります。
よって本人発話と録音再生音の2つの違いは室内伝達関数の複雑化なので、室内伝達関数を取り出すことで判別できるのではないかと考えました。

## Slide 11: 実験 録音環境の分離(1/2)
・ オールパスケプストラム分析を行う
Notes: 実験では音声データから室内伝達関数のみを取り出すために2つのことを行いました。
まずオールパスケプストラム分析を行います。
なぜケプストラム分析ではなく、オールパスケプストラム分析を行うのかというと、
ケプストラム分析を行うと、包括部分(低ケフレンシー)と微細構造部分(高ケフレンシー)に分離することができます。
そして低ケフレンシーには音源と室内伝達関数が含まれています。
しかし、室内伝達関数のみを取り出すためにはさらに低ケフレンシーを分離する必要があり、
その操作が可能な、オールパスケプストラム分析を使用することがよいと考えました。
よってこの時点で音源を取り除くことができ、音声から室内伝達関数と高ケフレンシーの微細構造部分を取り出すことができました。

## Slide 12: 実験 録音環境の分離(2/2)
・ リフタリングを行う
Notes: 次にリフタリングを行います。
リフタリングを行うことで高ケフレンシーを取り除くことができます。
よって2つの作業で室内伝達関数のみを分離することができます。

## Slide 13: 実験結果(1/2)
Notes: 実験結果です。
これはケプストラム分析を行い、1秒ごとのピーク数を示した図です。
左から順に69番の低い声の女性、70番の低い声の男性、74番の高い声の女性です。
図の赤枠部分、すなわち
69番の1.1秒、70番の0.5秒、0.8秒、1.0秒と74番の1.2秒、1.9秒の部分は
本人発話が録音再生音よりピーク数が少ないことが分かります。
しかし他の部分は複雑でピーク数変化に規則性がないことが分かります。

## Slide 14: 実験結果(2/2)
Notes: これは先ほどの折れ線グラフのピーク数の平均値について計算したものです。
これも同様に左から69番、70番、74番となっています。
こちらも規則性がなく、音声によって本人発話と録音再生音のピーク数平均値が一緒だったり、本人発話の方が録音再生音よりピーク数の平均値が大きいことが分かります。
私は本人発話が一番低く、録音装置の品質が劣化していくにつれて大きくなっていく形を期待しましたが、どの音声データも期待した形にはなりませんでした。
しかし真ん中の70番の音声は本人発話が他の録音再生音より低くなり,期待した形に近くなりました。

## Slide 15: もし室内伝達関数のみ分離できたら…
2つの室内伝達関数が畳み込まれた時のケプストラムの形
① 本人発話がASVに入力される音声
② 本人発話が録音装置に入力される音声
③ ②の音声がASVに入力される音声
Notes: これは、もし音声と室内伝達関数が畳み込まれたASV音声データから、室内伝達関数のみを抽出できた時、
2つの室内伝達関数が畳み込まれた時の時間波形とケプストラムの形を作ってみました。
①が本人発話がASVに入力される音声、②が本人発話が録音装置に入力される音声、そして③が②の音声がASVに入力される音声となっています。
すなわち本研究に照らし合わせると、①が本人発話、③が録音再生音ということになります。
そして左の図が時間波形、右の図がケプストラムを表しています。
①の時間波形の方では、30と40の間と50付近にピークがあることが分かります。
①のケプストラムを見てみるとピークの位置は増えていますが、だいたい同じ位置にピークがあることが分かります。
同様に②のピークも同じ位置にあり、③も同じ位置にあることが分かります。
上で説明した通り、図の赤枠で囲った部分は時間波形とケプストラムどちらもほとんど同じ位置にあります。
そして③から読み取れることは、ピーク数は①と②のピーク数が足されたようなものになります。
このように本人発話より録音再生音の方が室内伝達関数の影響でピークが大きくなったりピーク数が増えることが分かりました。

## Slide 16: 考察
2つの実験結果から…
・ 音声から正しく室内伝達関数が分離できていないのではないか
・ ピーク数の規則性がない
Notes: 以上のことから、本研究は私が期待していた結果にはなりませんでした。
先ほど、室内伝達関数のみを分離できた場合で説明した通り、
室内伝達関数が多重化すると、ピーク数が足されていくようになり、ピーク数が多くなるはずです。
だから1秒ごとのピーク数を計算した折れ線グラフの方では本人発話のピーク数が一番少なく、録音再生音のperfect、high、lowの順に多くなっていくと考えました。
同じようにピーク数の平均値も本人発話が小さく、順に大きくなっていくと考えました。
しかし、1秒ごとのピーク数のグラフを見ても複雑で、規則性がありませんでした。
このことから録音環境の分離の段階で、音声から正しく室内伝達関数が分離されていないのではないかと考えました。

## Slide 17: まとめ
・ 伝達関数に着目して本人発話と録音再生音の判別方法の検討を行った
・オールパスケプストラム上でリフタリングを行うことで、
室内伝達関数のみを分離した
・実験結果よりピーク数の規則性を見つけることができなかった
今後の課題
室内伝達関数を正しく分離するためにアルゴリズムを改善する必要がある
Notes: 最後に本研究のまとめです。
本研究は伝達関数に着目して本人発話と録音再生音の判別方法を検討しました。
本人発話と録音再生音を見分けるためのシステムを構築するために、
まず録音環境の分離では、オールパスケプストラム上でリフタリングを行うことで、室内伝達関数のみを分離し
ケプストラム分析を行いました。
しかし1秒ごとのピーク数を見てみても規則性を見つけることができず、本人発話と録音再生音の判別が不可能でした。
その理由として、音声から正しく室内伝達関数か分離できていないのではないかと考えられます。
今後の課題としましては、音声から室内伝達関数を正しく分離するために、アルゴリズムを改善する必要があると考えました。

## Slide 18: ご清聴ありがとうございました。
Thank you for listening.
Notes: 以上が私の発表となります。
ご清聴ありがとうございました。